## Slide 1
การตรวจไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยตัวเอง
โดยชุดตรวจแอนติเจน และข้อควรระวัง
Antigen Test Kit: ATK
โดย
นางสาวลำไพร มุ่งแสง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ. บ้านผือ
นางสาววรุณยุพา เลิศสงคราม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.บ้านดุง

## Slide 2: โรค Covid-19 โรคโควิด-19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นโรคติดต่อที่มีการค้นพบล่าสุด พบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปี 2019 อาการของโรคโควิด-19 ที่พบมากที่สุดคือ ไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส และอ่อนเพลีย อาการที่พบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือ ปวดเมื่อย ปวดหัว คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง หรือผื่นตามผิวหนัง
ความรู้ทั่วไปเรื่องโรค

## Slide 3
ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคโควิด-19

## Slide 4
การตรวจหาการติดเชื้อโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจหาสารพันธุกรรม
3-7 วันหลังรับเชื้อ
ความแม่นยำสูง เพื่อยืนยัน
การตรวจหาภูมิตอบสนอง
10-14 วันหลังติดเชื้อ
ได้ผลภายใน 15-30 นาที
การตรวจหาแอนติเจน
รอผลมากกว่า 1 ชม.
โดยเฉลี่ย 5 วันหลังรับเชื้อ
เน้นตรวจคัดกรอง
ได้ผลภายใน 15-30 นาที

## Slide 5: ชุดตรวจ ATK คืออะไร
Antigen Test Kit หรือ ATK คือชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19
สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น
เหมาะกับผู้ที่สงสัยหรือไม่แสดงอาการ
การทดสอบใช้เวลาไม่นานรอผลไม่นาน ทั่วไปประมาณ 15-30 นาที
ซื้อได้จากสถานพยาบาล ร้านขายยา หรือรับฟรีจากรัฐบาลตามนโยบาย

## Slide 6: ใช้เพื่อการคัดกรองเบื้องต้นตามแนวทางที่แนะนำดังนี้
  ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน หรือผู้สงสัยแต่ไม่มีอาการ
  ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง
  ผู้ที่อยู่ในสถานที่เสี่ยงติดเชื้อสูง หรือคนทำงานที่สัมผัสผู้คนจำนวนมาก เช่น พื้นที่ปิด ตลาดนัด ชุมชนหนาแน่น โรงงาน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า

## Slide 7: ชุดตรวจ ATK มี 2 ชนิด
1. ATK Home use หรือ Self use : เป็นชุดตรวจที่สามารถใช้ได้เองตามขั้นตอนจากคู่มือการใช้ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อ การใช้งานต้องเน้นยำเรื่องความสะอาดเพื่อให้ได้ผลตรวจที่ถูกต้อง
2. ATK Professional use : เป็นชุดตรวจที่ไม่สามารถตรวจได้ด้วยตนเอง ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ใช้ตรวจให้เท่านั้น เนื่องจากไม้ swab จะยาวกว่า และมีปริมาณการบรรจุน้ำยาที่มากกว่า

## Slide 8: ชุดตรวจ ATK มีความแม่นยำแค่ไหน
ความไว Sensitivity ตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน ( RT-PCR ) ให้ผลบวกทั้งหมด มีผลบวกจากการตรวจ ATK ร้อยละเท่าไร
ความจำเพาะ Specificity ตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน ( RT-PCR ) ให้ผลลบทั้งหมด มีผลลบจากการตรวจ ATK ร้อยละเท่าไร
ผลบวกปลอม (False Positive) ตรวจด้วย ATK ให้ผลบวกทั้งหมด แต่ตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน (RT-PCR) กลับใหผลลบ ร้อยละเท่าไร
ผลลบปลอม (False Negative) ตรวจด้วย ATK ให้ผลลบทั้งหมด แต่ตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน (RT-PCR) กลับใหผลบวก ร้อยละเท่าไร

## Slide 9: การใช้งานชุดตรวจ ATK
การศึกษาเอกสารกำกับชุดตรวจ
การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น
การตรวจ
การกำจัดขยะติดเชื้อ

## Slide 10: การศึกษาเอกสารกำกับชุดตรวจ
แต่ละยี่ห้อแตกต่างกัน ศึกษาให้ละเอียดก่อนการตรวจ
สิ่งส่งตรวจ Nasal swab หรือ น้ำลาย
การหยด Buffer อย่างไร
เวลาการอ่านผลกี่นาที ไม่เกินกี่นาที

## Slide 11: อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่มากับชุดตรวจ
  เอกสารกำกับชุดตรวจ ภาษาไทย
  ก้านเก็บตัวอย่าง (ก้าน Swab)
  น้ำยาสกัดเชื้อ (Buffer) ภาชนะบรรจุ
  ตลับแผ่นทดสอบ
อุปกรณ์ที่เตรียมเพิ่มเติม
  นาฬิกาจับเวลา
  ถุงซิบ บรรจุ น้ำยาฆ่าเชื่อ (สามารถใช้น้ำยาล้างจานผสมผงซักฟอก)

## Slide 12: ขั้นตอนการตรวจ
ล้างมือให้สะอาด
พื้นโต๊ะที่วางชุดตรวจ สะอาด หรืออาจใช้แผ่นกันเปื้อนรอง
ทำการทดสอบตามเอกสารกำกับชุดตรวจ
  ควรสวมถุงมือทุกครั้งก่อนทำการทดสอบ
  เปิดซองก้าน Swab ห้ามสัมผัสส่วนสำลี
  สอดก้าน Swab ในโพรงจมูก โดยหมุนก้าน 5 รอบ และสอดที่โพรงจมูกอีกข้าง 5 รอบ (ความลึกในการสอดตามคู่มือชุดทดสอบนั้นๆ ปกติประมาณไม่เกิน 2 นิ้ว )
  จุ่มก้านที่เก็บตัวอย่างแล้วลงในหลอดน้ำยาสกัดเชื้อ หมุนก้านเก็บตัวอย่าง 5-10 ครั้ง
  นำหลอดดูดน้ำยาหยดลงช่องหยดตัวอย่าง ตามเอกสารที่ระบุ และรอเวลาอ่านผลตามเอกสารที่ระบุ (ประมาณ 15-30 นาที)

## Slide 13: การอ่านผลชุดตรวจ ATK
อ่านผลเมื่อครบเวลา (เน้นตามเอกสารกำกับชุดตรวจ)
ให้สังเกตบริเวณ C band ก่อน ว่ามีขีดขึ้นหรือไม่
  ถ้า C ไม่มีขีดขึ้น ไม่ต้องไปสนใจขีด T ถือว่า ไม่สามารถอ่านผลได้ หรือสรุปผลไม่ได้
  ถ้า C มีขีดขึ้น ค่อยไปดูที่ขีด T ถ้า T ขึ้น อ่านผลเป็นบวก ถ้าขีด T ไม่ขึ้นขีด อ่านผลเป็น ลบ
Positive
Negative
Invalid

## Slide 14: การอ่านผลยี่ห้อ LEPU

## Slide 15: การกำจัดขยะ
น้ำยาฆ่าเชื้อ ไฮเตอร์ แอลกอฮอล์
ผงซักฟอก
น้ำยาล้างจาน

## Slide 16: ข้อควรระวังการใช้ชุดตรวจ ATK
ชุดตรวจ ATK ต้องได้รับการลงทะเบียนจาก อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
หากมีอาการเสี่ยงติดเชื้อควรตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันมากกว่าใช้ชุดตรวจ ATK
หากน้ำยาสกัดเชื้อกระเด็นโดนผิวหนัง หรือเข้าดวงตาให้ล้างทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
หลังใช้งานชุดตรวจให้แยกทิ้งที่ขยะติดเชื้อ
https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Shared%20Documents/ข้อมูลรายชื่อชุดตรวจและน้ำยา%20COVID-19%20Home%20use.pdf

## Slide 17: ข้อผิดพลาดจากการตรวจวิเคราะห์
ผลบวกปลอม หมายถึง ไม่ได้ติดเชื้อ แต่ผลตรวจเป็นบวก
สาเหตุ
การปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทําการทดสอบ
การปนเปื้อนในอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ
การติดเชื้อไวรัส หรือจุลชีพอื่นๆ
ขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น อ่านผลเกินเวลาที่กําหนด สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม เป็นต้น

## Slide 18: ข้อผิดพลาดจากการตรวจวิเคราะห์
ผลลบปลอม หมายถึง เป็นผู้ติดเชื้อ แต่ผลการตรวจเป็นลบ
สาเหตุ
สัมผัสโรคโควิด 19 อาจอยู่ในระยะแรกที่มีปริมาณไวรัสต่ำ
ผู้ที่มีการติดเชื้อที่อาจมีอาการ แต่ปริมาณไวรัสลดลงแล้ว
การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง หรือขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น อ่านผลเกินเวลาที่กําหนด ปริมาณตัวอย่าง (จำนวนหยด) มากน้อยกว่าที่กำหนด เป็นต้น

## Slide 19: การปฏิบัติเมื่อทราบผลการตรวจ
กรณีผลการทดสอบให้ ผลบวก
แจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านที่ติดต่อได้ รพ. รพ.สต. อสม. หรือโทรออนไลน์ 1330
แยกกักตัวเองจากผู้อื่น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ เช่น
  แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัว
  หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง
  สวม mask ตลอดเวลา
  สังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิ ประจำ ถ้ามีอาการหายใจลำบาก ควร ติดต่อขอรับเข้าการรักษา
  แจ้งผู้ใกล้ชิดกับตนเอง ให้ทราบความเสี่ยงจากการสัมผัส และควรได้รับ การทดสอบการติดเชื้อต่อไป

## Slide 20: การปฏิบัติเมื่อทราบผลการตรวจ
กรณีผลการทดสอบให้ ผลลบ
หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง อาจอยู่ในระยะฟักตัว ควรทำการแยกตัว และทดสอบซ้ำอีกครั้งภายหลัง 3-5 วัน
หากปรากฏอาการของโควิด ควรทำการทดสอบซ้ำทันที และถามประวัติเสี่ยง สัมผัส ควรแยกกักตัวเพื่อป้องกัน การแพร่เชื้อ ไว้ก่อน

## Slide 21: LEPU MEDICAL
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test [Thai-English] - YouTube
วีดีโอแนะนำการใช้งาน

## Slide 22
ขอบคุณค่ะ